Фрезерный пятиосевой стоматологический  станок с ЧПУ Роутер Dent-M1

Основные характеристики

| Обрабатываемые материалы: | Цирконий, Пресcкерамика, Воск, PMMA, Композит, Ti, CrCo |
| --- | --- |
| Загружаемые заготовки: | Диски (с уровнями): Внешний диаметр (секция уровня): от 98 до 100 мм; Внешний диаметр (секция основного тела диска): 95 мм; Толщина (секция уровня): 10 мм; Толщина (секция основного тела диска): 12-26 мм Диски (без уровней): Внешний диаметр: от 98 до 100 мм; Толщина: 10 - 14 мм, 16 мм или 22 мм Блок Ширина x Глубина: 38 x 76 мм, Толщина: 16 - 22 мм |
| Скорость перемещения по осям XY: | от 0,1 до 200 мм/с |
| Скорость перемещения по оси Z: | от 0,1 до 100 мм/с |
| Программное разрешение: | 0,01 мм (RML-1) и 0,001 мм (NC code) |
| Двигатель шпинделя: | бесщеточный асинхронный шпиндель Jager |
| Мощность шпинделя: | 1,1 кВт/1,6 кВт |
| Частота вращение шпинделя: | от 10.000 до80.000 об/мин |
| Угол вращения оси: | A: ±360°, B: ±20° |
| Количество фрез: | 14 |
| Съемный инструмент: | Диаметр хвостовика фрезы: 4 мм, длина от 40 до 55 мм |
| Подача сжатого воздуха: | 0,02 до 0,2 МПa |
| Подключение: | Встроенное чпу управление Титан с возможностью загрузки программ через Enternet сеть или с помощью USB флеш памяти. |
| Язык команд: | NC code |
| Энергопотребление: | AC 380 В / ±10%, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность: | 2750 Вт |
| Уровень шума: | В ходе работы: 70 dB (A) или менее (без фрезеровки), в режиме ожидания 45 дБ или менее |
| Габаритные размеры: | 700 (Ш) x 656 (Г) x 1130 (В) мм |
| Вес: | 350 кг |
| Рабочая температура: | 5÷40°С |
| Рабочая влажность: | 35÷80% (без конденсата) |

Цена: 2.900.000р. (указанная стоимость не включает НДС)

Оборудование изготовлено на территории РФ в соответствии с ГОСТ 12.2.009-99

ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

Регистрационный номер декларации о соответствии: ТС № RU Д-RU.МБ32.В.00160